## Slide 1: Химическая посуда и лабораторное оборудование

## Slide 2: Задания: 1. Ознакомиться с презентацией 2. Заполнить таблицу
Посуда | Для чего используют | Рисунок
Пробирка |  | 
Химический стакан |  | 
Коническая колба |  | 
Плоскодонная колба |  | 
Воронка |  | 
Фарфоровая чашка |  | 
Мерный цилиндр |  | 
Шпатель |  | 

## Slide 3: Классификация химической посуды
По материалу
Из обычного стекла:
бутыли для хранения растворов, мензурки и др.
Из специального химически и термически стойкого стекла: пробирки, стаканы, круглодонные колбы и др.
Из кварца: колбы, пробирки, стаканы, выпарительные чашки и др.
Из фарфора: стаканы, тигли, выпарительные чашки,
ступки и др.

## Slide 4: Классификация химической посуды
По назначению
Посуда общего назначения: посуда, которая всегда должна быть в лаборатории и без которой нельзя провести большинство работ (пробирки, воронки, стаканы, конические колбы, плоскодонные колбы, и др.)
Посуда специального назначения: посуда, которая употребляется для какой-либо цели (дефлегматоры, холодильники, насадки, круглодонные колбы и др.)
Мерная посуда: посуда, предназначенная для измерения объемов жидкостей (мерные цилиндры, пипетки, бюретки, мерные колбы и др. )

## Slide 5: Посуда общего назначения
1. Пробирки
Применяют для проведения
аналитических и малообъемных работ
Пробирки делятся на:
обычные
градуированные
центрифужные
Центрифужные
Обычные
Градуированные

## Slide 6: Посуда общего назначения
1. Пробирки
Для хранения пробирок, находящихся в работе, служат специальные штативы:
деревянные
пластмассовые
металлические
Для мытья пробирок
используют ершики

## Slide 7
Посуда общего назначения
1. Пробирки
Для нагревания пробирки ее следует зажать в пробиркодержателе и равномерно прогревать в пламени горелки
При нагревании открытый конец
пробирки должен быть обращен
в сторону от работающего
и от соседей по столу

## Slide 8
Посуда общего назначения
2. Химические стаканы
Представляют собой тонкостенные цилиндры различной емкости, используются для приготовления растворов, смешения растворов и твердых веществ и т.д.
Бывают :
с носиком и без носика
с делениями и без делений
Нагревать стаканы на открытом пламени нельзя!

## Slide 9
Посуда общего назначения
3. Конические колбы
Конические колбы (Эрленмейера) применяются при аналитических работах (титрование)
Бывают:
различной емкости
с делениями и без делений
узкогорлые и широкогорлые
со шлифом и без шлифа

## Slide 10
Посуда общего назначения
4. плоскодонные колбы
Плоскодонные колбы бывают:
различной емкости
со шлифом
без шлифа
Плоскодонные колбы применяются для приготовления растворов и их непродолжительного хранения

## Slide 11
Посуда общего назначения
5. Воронки
Воронки используют для переливания жидкостей, для фильтрования, пересыпания сыпучих веществ
Воронка Бюхнера
а – с шаровидным утолщением,
б – аптечная с углом 45°, в – ребристая,
г – химическая с углом 60°

## Slide 12
6. Промывалки
Посуда общего назначения
Промывалки используют для промывания осадков дистиллированной водой или каким-либо раствором, для смывания осадков со стенок сосудов

## Slide 13
Посуда специального назначения
1. Делительные воронки
Делительные воронки применяют для разделения несмешивающихся жидкостей (например, воды и масла)

## Slide 14
Посуда специального назначения
2. Колбы бунзена
Применяют в тех случаях, когда фильтрование ведут с применением вакуум-насоса
Вакуум-насос (водоструйный) применяют для ускорения фильтрования, при перегонке для создания вакуума над кипящей жидкостью

## Slide 15
Посуда специального назначения
3. кристаллизаторы
Применяют при кристаллизации и перекристаллизации веществ

## Slide 16
Посуда специального назначения
4. Круглодонные колбы
Круглодонные колбы бывают:
разных размеров
со шлифом
без шлифа
одногорлые, двугорлые,
трехгорлые, четырехгорлые
Для нагревания используют
специальные колбонагреватели
Используются для проведения различных синтезов

## Slide 17
Посуда специального назначения
5. эксикаторы
Применяют для медленного высушивания, остывания и сохранения веществ, легко поглощающих влагу из воздуха

## Slide 18
Посуда специального назначения
6. бюксы
Бюкс - весовой стаканчик Используется при исследованиях, связанных с высушиванием сыпучих материалов, а также как емкость

## Slide 19
Посуда специального назначения
7. капельницы
Капельницы - сосуды для жидкостей, расходуемых по каплям

## Slide 20
Мерная посуда
1. Мерные цилиндры
Стеклянные толстостенные сосуды с нанесенными на наружной стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. Бывают разной емкости: от 5-10 мл до 1 л

## Slide 21
Мерная посуда
2. Мерные колбы
Используют для приготовления точных растворов при проведении аналитических работ
Бывают:
со шлифом
без шлифа
разных объемов (25-2000 мл)

## Slide 22
Мерная посуда
3. пипетки
Пипетки бывают:
простые (пипетки Мора)
градуированные
Пипетки служат для точного отмеривания определенного объема жидкости
Для наполнения пипеток используют резиновые груши и насосы

## Slide 23
Мерная посуда
4. бюретки
Бюретки применяют
для титрования, измерения точных объемов жидкости
Бывают
с краном
с зажимом Мора
с бусиной

## Slide 24
Фарфоровая посуда
Преимущества:
термостойкость
механическая прочность
выдерживает резкие перепады температур
устойчива к горячим кислотам, кроме фосфорной и фтороводородной
Недостатки:
тяжелая
непрозрачная
неустойчива к концентрированным растворам щелочей

## Slide 25
Фарфоровая посуда
Ступки применяют для измельчения твердых веществ
Выпарительные фарфоровые чашки широко применяют в лабораториях для упаривания и выпаривания растворов
Тигли – применяют для прокаливания веществ

## Slide 26
Фарфоровая посуда
Ложки используют для отбора веществ
Шпатели используют для отбора веществ, для снятия осадков с фильтров

## Slide 27
Металлическое оборудование
Тигельные щипцы служат для захватывания тиглей
Ложки для отбора веществ, скальпель, пинцет
Штативы с набором держателей (лапок), колец и муфт
Служат для закрепления на них посуды и различных приборов

## Slide 28
Термометры
Термометры применяют для измерения температуры
Бывают: ртутные, спиртовые, без шлифа, со шлифом

## Slide 29
Нагревательные приборы и весы
Электрические плитки
Спиртовка
Применяют для нагревания
Бывают различной мощности нагрева
Технические
весы
Точность 2 цифры после запятой
Механические
весы
Точность 1 цифра после запятой
Аналитические
весы
Точность 4 цифры после запятой

## Slide 30: Кроссворд «угадай, что изображено»
1
2
3
4
5
6
4
2
3
5
6
1
Эта посуда используется для измерения объема жидкости

## Slide 31: Кроссворд «угадай, что изображено»
1
2
3
4
5
6
4
2
3
5
6
1
Эта посуда используется для измерения объема жидкости
В Е С Ы
С Т А К А Н
П Р О Б И Р К А
С П И Р Т О В К А
В О Р О Н К А
М
З
У

## Slide 32: Домашнее задание: 1. Найти в учебнике «Практическая работа №1» и «Правила техники безопасности в лаборатории. Прочитать.

## Slide 33
МОЛОДЦЫ!!!